ATIVIDADE PRÁTICA – PBL – Aprendizado Baseado em Problema

LABORATÓRIO

1. OBJETIVO

Programar e padronizar as atividades(checklists) nas manutenções em motores elétricos, detalhando e tabelando medidas e ações no processo dedesmontagem e montagem, levando assim a uma confiabilidade e maior durabilidade do MOTOR.

2. LOCAL

Laboratório de Mecânica.

3. RESPONSÁVEL

Equipes de alunos e Professor

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NECESSÁRIOS

Luvas  e Óculos

5. PEÇAS EXISTENTES MOTOR (Cortesia Weg) Vista explodida – Fig. 01

6 SEQUENCIA DAS ATIVIDADES

6.1.   SEQUÊNCIAS DE ATIVIDADES PARA DESMONTAGEM DE UM MOTOR

Após constatar necessidade de abertura do motor para manutenção, seguir as seguintes atividades:

- Retirar o anel V’ Ring da tampa dianteira;

- Retirar a tampa dianteira utilizando um tarugo de nylon para amortecer o impacto do martelo;

- Retirar a tampa defletora;

- Retirar o pino elástico;

- Retirar o anel V’ Ring da tampa traseira;

- Retirar a tampa traseira;

- Retirar a arruela ondulada;

- Retirar o rotor, evitando que o mesmo entre em contato com o material do estator;

6.2.    SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA TROCA DOS ROLAMENTOS

Em caso de abertura por necessidade de troca dos rolamentos, seguir as seguintes atividades:

Retirar o rolamento dianteiro e traseiro com um sacador, sendo que as garras do extrator deverão ser aplicadas sobre a face lateral do anel interno do rolamento (Fig 2);

Fig 2 – Sacador de rolamentos

Verificar Tabela dos Diâmetros e Tolerâncias dos Assentos dos Rolamentos e Tampas: (Fonte Weg)

| Carcaça | Diâmetro do Assento Rolamento (Eixo) | Diâmetro do Cubo do Rolamento (Tampa) |
| --- | --- | --- |
|  | Dianteiro | Traseiro | Dianteiro | Traseiro |
| 63 | 12 k5 | + 0,001 + 0,009 | 12 k5 | + 0,001 + 0,009 | 32 J6 | - 0,006 + 0,010 | 32 H6 | 0,000 + 0,016 |
| 71 | 17 k6 | + 0,001 + 0,012 | 15 k6 | + 0,001 + 0,012 | 40 J6 | - 0,006 + 0,010 | 35 H6 | 0,000 + 0,016 |
| 80 | 20 k6 | + 0,002 + 0,015 | 17 k6 | + 0,001 + 0,012 | 47 J6 | - 0,006 + 0,010 | 40 H6 | 0,000 + 0,016 |
| 90 | 25 k6 | + 0,002 + 0,015 | 20 k6 | + 0,002 + 0,015 | 52 J6 | - 0,006 + 0,010 | 47 H6 | 0,000 + 0,016 |
| 100 | 30 k6 | + 0,002 + 0,015 | 25 k6 | + 0,002 + 0,015 | 62 J6 | - 0,006 + 0,013 | 52 H6 | 0,000 + 0,019 |
| 112 | 35 k6 | + 0,002 + 0,018 | 30 k6 | + 0,002 + 0,015 | 80 J6 | - 0,006 + 0,013 | 62 H6 | 0,000 + 0,019 |
| 132 | 40 k6 | + 0,002 + 0,018 | 35 k6 | + 0,002 + 0,018 | 90 J6 | - 0,006 + 0,016 | 72 H6 | 0,000 + 0,019 |
| 160 | 45 k6 | + 0,002 + 0,018 | 45 k6 | + 0,002 + 0,018 | 100 J6 | - 0,006 + 0,016 | 85 H6 | 0,000 + 0,022 |
| 180 | 55 k6 | + 0,002 + 0,021 | 55 k6 | + 0,002 + 0,021 | 120 J6 | - 0,006 + 0,016 | 100 H6 | 0,000 + 0,022 |
| 200 | 60 k6 | + 0,002 + 0,021 | 60 k6 | + 0,002 + 0,021 | 130 J6 | - 0,007 + 0,018 | 110 H6 | 0,000 + 0,022 |
| 225 | 70 k6 | + 0,002 + 0,021 | 70 k6 | + 0,002 + 0,021 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 |
| 250 | 70 m5 | + 0,011 + 0,024 | 70 k6 | + 0,002 + 0,021 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 |
| 280 II P | 70 m5 | + 0,011 + 0,024 | 70 k6 | + 0,002 + 0,021 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 |
| 280 IV P | 80 m5 | + 0,013 + 0,028 | 80 k6 | + 0,002 + 0,021 | 170 H5 | 0,000 + 0,018 | 170 H5 | 0,000 + 0,018 |
| 315 II P | 70 m5 | + 0,011 + 0,024 | 70 k6 | + 0,002 + 0,021 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 |
| 315 IV P | 95 m5 | + 0,013 + 0,028 | 80 k6 | + 0,002 + 0,021 | 200 H5 | 0,000 + 0,020 | 170 H5 | 0,000 + 0,018 |
| 355 II P | 70 m5 | + 0,011 + 0,024 | 70 k6 | + 0,002 + 0,021 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 | 150 H5 | 0,000 + 0,018 |
| 355 IV P | 110 m5 | + 0,013 + 0,028 | 95 k6 | + 0,003 + 0,025 | 240 H5 | 0,000 + 0,020 | 200 H5 | 0,000 + 0,020 |

- Na montagem dos rolamentos sempre instalá-lo com a face blindada virada para o interior do rotor

- Para verificação,  segue tabela dos rolamentos por respectivas carcaças:

| Carcaças | Rolamento Dianteiro | Rolamento Traseiro |
| --- | --- | --- |
| 63 | 6201 ZZ | 6201 ZZ |
| 71 | 6203 ZZ | 6202 ZZ |
| 80 | 6204 ZZ | 6203 ZZ |
| 90 S | 6205 ZZ | 6204 ZZ |
| 90 L | 6205 ZZ | 6204 ZZ |
| 100 L | 6206 ZZ | 6205 ZZ |
| 112 M | 6307 ZZ | 6206 ZZ |
| 132 S | 6308 ZZ | 6207 ZZ |
| 132 M | 6308 ZZ | 6207 ZZ |
| 160 M | 6309 – C3 | 6209 Z – C3 |
| 160 L | 6309 – C3 | 6209 Z – C3 |
| 180 M | 6311 – C3 | 6211 Z – C3 |
| 180 L | 6311 – C3 | 6211 Z – C3 |
| 200 L | 6312 – C3 | 6212 Z – C3 |
| 200 M | 6312 - C3 | 6212 Z – C3 |
| 225 S/M | 6314 – C3 | 6314 – C3 |
| 250 S/M | 6314 – C3 | 6314 – C3 |
| 280 S/M | 6314 – C3 ** | 6314 – C3 |
|  | 6316 – C3 | 6316 – C3 |
| 315 S/M | 6314 – C3 ** | 6314 – C3 |
|  | 6319 – C3 | 6316 – C3 |
| 355 M/L | 6314 – C3 ** | 6314 – C3 |
|  | NU 322 – C3 | 6319 – C3 |

** Somente para motores de II pólos, 3500 rpm.

| Carcaça | Diâmetro do Assento Rolamento (Eixo) | Diâmetro do Cubo do Rolamento (Tampa) |
| --- | --- | --- |
|  | Dianteiro | Traseiro | Dianteiro | Traseiro |
| 48 | 17 k6 | + 0,001 + 0,012 | 15k6 | + 0,001 + 0,012 | 40 J6 | - 0,006 + 0,010 | 35 H6 | 0,000 + 0,016 |
| 56 | 20 k6 | + 0,002 + 0,015 | 17 k6 | + 0,001 + 0,012 | 47J6 | -0,006 + 0,010 | 40 H6 | 0,000 + 0,016 |

Avisos:

- É essencial que a montagem dos rolamentos seja efetuada em condições de limpeza;

- Os rolamentos não podem receber golpes diretos durante a montagem;

- Sempre montar o rolamento com a parte onde é identificado o seu código virado para o interior do rotor;

- Sempre que alguma medida de tolerância estiver fora das faixas aceitáveis, somente efetuar a montagem do rolamento com a liberação do professor.

  - LUBRIFICAÇÃO

6.3.1.    SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS

- Os motores com carcaça até 132, onde os rolamentos são ZZ (que vão de 6201 até 6308), não necessitam de lubrificação, pois são blindados e lubrificados internamente pelo fabricante, possuindo uma vida útil de 20.000 horas a uma temperatura de trabalho de no máximo 70ºC;

- Todo rolamento classificado como Z, sendo uma das faces blindada e outra não, ou rolamentos sem blindagem, deverão ser lubrificados, sendo preenchidos até 70% do seu espaço interno;

- Utilizar graxa Alvânia EP2 para lubrificação dos rolamentos em motores acima de II pólos, ou seja, rotações menores que 3500 rpm;

- Em motores de II pólos (3500rpm), utilizar graxa Staburags NBU 4 para lubrificação dos rolamentos;

Nota: A cada 15 ºC de elevação da temperatura de trabalho do rolamento, a vida útil da graxa reduz pela metade o período de relubrificação.

6.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ISOLAMENTO ELÉTRICO

O sistema isolante representa um dos principais aspectos para o funcionamento de um equipamento elétrico, sendo a sua vida útil considerada como a do próprio equipamento.

A vida útil de um isolamento sólido é compreendida como o tempo necessário para que seus elementos constituintes falhem ou seja, que sua força de tração reduza-se a determinadas percentuais do original. Note-se que no final da vida, a isolação se apresenta frágil e quebradiça, com baixa resistência mecânica.

Embora, os sistemas de isolamento de alguns equipamentos incorporem um fluído (por exemplo, óleo mineral em transformadores ou gás SF6 em disjuntores), o isolamento sólido (papel e vernizes) está presente em todos eles. Desta forma, é prática comum no meio técnico considerar-se que o envelhecimento destes sistemas está associado com a resistência  mecânica do segundo.

Por outro lado, a deterioração das propriedades isolantes de um material depende, de forma básica, de suas características físico-químicas e do regime de operação a que for submetido. Note-se que, como citado anteriormente, muitos fatores podem afetá-los tais como a umidade, sujeira, agentes químicos, esforços dielétricos excessivos, danos mecânicos e a temperatura, entre outros.

É interessante observar que durante o processo de envelhecimento do papel, as suas propriedades dielétricas praticamente não diminuem. Desta forma, um transformador envelhecido, por exemplo, será mais sensível aos esforços mecânicos, provenientes, principalmente, de curto-circuito no sistema, apesar de poder apresentar boa isolação dielétrica. Nestes casos, a baixa resistência mecânica provocará uma diminuição dos espaçamentos dielétricos (falha mecânica), provocando a falha elétrica.

Em função do exposto, a manutenção preventiva do isolamento é de fundamental importância.

No caso específico de máquinas rotativas, é necessário inspecionar todos os isolantes de bobina de campo quanto e trincas e indicações de superaquecimento.

Mas, os principais pontos de manutenção de um isolamento de uma máquina são: limpeza, secagem, reenvernizamento e conservação.

A limpeza é o primeiro e mais importante quesito de manutenção do isolamento.

A remoção de poeiras pode ser feita com um aspirador de pó ou com ar comprimido seco (com 29 a 40 psi de pressão), porém o último apresenta a desvantagem de espalhar a poeira por outras máquinas ao redor.

Sujeiras incrustadas entre as passagens de ar da máquina devem ser removidas com uma espátula de madeira ou de fibra. Não se deve usar pontas e raspadeiras metálicas, pois estas podem ferir o isolamento.

A limpeza de graxas e óleos deve ser feita com pano isento de fiapos embebido com um solvente recomendado, como o Varsol, a Benzina e o Tetracloreto de Carbono. O uso de solvente em excesso arruína o verniz que compõe o isolante; portanto, deve se usar a quantidade justa de solvente e em seguida enxugar com um pano seco.

O uso de solventes requer cuidados; os derivados de petróleo são inflamáveis e o tetracloreto de carbono, que não é inflamável, é muito tóxico (deve ser usado em lugares bem ventilados).

No caso de isolamentos contaminados pela água do mar ou com lama de inundações, estes devem ser lavados com água doce (com pressão de 29 a 40 PSI), sendo necessária secagem posteriormente.

A secagem é a operação que tem por fim retirar a umidade ocasionalmente depositada ou absorvida pelo isolamento.

O método mais favorável é a aplicação de calor externo (lâmpadas infravermelhas ou aquecedores elétricos), dentro duma estufa ou coberta de lona. Três cuidados são requeridos:

a) Sempre deixar uma abertura no topo da coberta para permitir o escape do ar úmido. No caso da estufa, faz-se a extração forçada do ar (rarefaz a pressão melhorando a secagem).

b) Não aproximar muito as fontes de calor do isolamento para não carbonizá-lo (no caso de lâmpadas cujo feixe é dirigido, recomenda-se um afastamento de mais de 30 cm).

c) Temperatura do isolamento não deve ultrapassar 900C.

Outro método muito usual é o de fazer passar uma corrente elétrica pelos condutores do próprio equipamento, cuja fonte pode ser:

a) Alternada, proveniente de um autotransformador regulável.

b) Continua, gerada por uma máquina de solda elétrica.

c) Ou ainda, continua gerada pelo próprio equipamento cuja armadura é colocada em curto-circuito.

Esse é um método muito eficaz, pois o calor gerado por efeito Joule expulsa a umidade, de dentro para fora, do isolamento, embora seja aconselhável utilizá-lo para resistências de isolamento superiores a 50 MW medida a frio.

Entretanto, é necessário tomar alguns cuidados em sua aplicação, ou seja, a corrente circulante não deve ultrapassar o valor da corrente normal do equipamento. Assim, a temperatura não deve aumentar mais que 50C por hora (aquecimento muito rápido pode formar bolhas que danificam o isolamento). A temperatura medida sobre o isolamento não deve passar de 80C.

O reenvernizamento dos isolamentos elétricos não deve ser executado freqüentemente pois, a cada vez, se adiciona uma camada de verniz à superfície do isolamento, fazendo aparecer rachaduras onde se acumulam sujeira.

O envernizamento só deve ser feito com a peça bem limpa e seca.

O melhor método é mergulhar a peça, aquecida , num banho de verniz, demorando o tempo necessário para a impregnação completa do isolamento. Em seguida deixá-la suspensa para escorrimento do verniz. E, por fim, colocá-la para secar em uma estufa. No caso de não se ter estufa deve-se utilizar verniz de secagem ao ar. Os tempos e as temperaturas de secagem ao ar ou na estufa dependem do tipo de verniz utilizado (estufa temperatura da ordem de 180 0C e tempo aproximado de 24 horas).

Grandes armaduras são impregnadas à pistola, ou a pincel, pois não podem ser manuseadas para a operação de mergulho. No primeiro caso devem-se proteger as partes vivas de cobre (comutador, anel, coletor, contatos), o eixo e os mancais com papel. Não sendo possível o uso de papel usa-se uma leve camada de graxa.

Durante o envernizamento deve-se ter sempre à mão um extintor, o ambiente deve ser bem ventilado e usar máscara quando trabalhar com pistola.

Para transformadores, por outro lado, é necessário analisar se com uma certa freqüência se o fluído dielétrico e refrigerante (óleo) em operação está em boas condições de trabalho. Sendo assim, para que ele cumpra suas funções de maneira satisfatória, deve apresentar algumas características básicas, tais como:

a) Baixo teor de umidade, pois as partículas de água em suspensão diminuem suas propriedades dielétricas;

b) Elevada resistência à oxidação, para evitar a formação de borras e ácidos;

c) Composição química tal que não altere as propriedades dos diversos elementos do transformador;

d) Viscosidade suficientemente baixa para permitir grande mobilidade das partículas aquecidas, de forma a não prejudicar a transferência de calor;

e) Resistência elevada à inflamação, de forma a tornar mais segura a instalação elétrica.

6.5 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM OUTRAS PARTES

Outras partes componentes dos equipamentos merecem atenção quanto à manutenção preventiva, além das atitudes citadas anteriormente. Exemplificando para máquinas rotativas, tem-se:

- Peças aparafusadas ou calçadas - Sua inspeção, de vez em quando, servirá para notar se estão todas bem firmes e sem corrosão ou ferrugem. Atenção particular deve ser dada aos parafusos que seguram os grampos de suporte dos cabos e de certos isolamentos;

- Fundações e placas de apoio - Devem ser verificadas a sua rigidez e seu nivelamento, pois muitas vezes tais apoios podem ceder ou escorregar por efeito das próprias trepidações da máquina;

- Acoplamentos - O aperto e o alinhamento dos flanges de acoplamento devem ser verificados uma vez por ano e sempre que a máquina sofrer algum impacto, elétrico ou mecânico, ou quando houver deslocamento nos fundações;

- Cabos de ligação: Inspecionar quanto a sinais de superaquecimento, isolação deficiente ou avaria mecânica. Certificar-se de que todos os terminais estão apertados.

- Filtros de ar (se houverem): devem ser limpos regularmente, com intervalos que dependem do grau de impurezas do meio ambiente. A queda de pressão nos filtros deverá ser constantemente observada, pois, caso ela ultrapasse o valor admissível, há o risco de diminuição do volume de ar e do efeito filtrante. A limpeza de filtros de malha grossa (filtros de metal) pode ser efetuada, com jatos de ar ou lavando o filtro com dissolventes. Os filtros finos (com capas de fibras) podem ser lavados em água (a uns 400C, contendo detergente normal para roupa fina), ou jatos de ar para limpá-los.

Tratando-se de pó contendo graxa é necessário lavar com gasolina, tricloretileno ou água quente com aditivo P3. Evitar torcer ou escorrer o filtro. Todos os filtros devem ser secados depois da limpeza.

6.6. SEQUÊNCIAS DE ATIVIDADES PARA MONTAGEM DE UM MOTOR

Após verificar as tolerâncias,  montar e lubrificar os rolamentos de acordo com o procedimento descrito acima, realizar a montagem do motor de acordo com as seguintes atividades:

- Encaixar o rotor no estator do motor, tomando extremo cuidado com o contato do corpo do rotor com as bobinas do estator;

- Encaixar a tampa dianteira e traseira nos respectivos rolamentos, lubrificando seus alojamentos com o mínimo de graxa possível. Isto servirá para que quando for encaixado o rolamento no seu alojamento, minimize o atrito entre eles;

- Não se esquecer de posicionar a arruela ondulada no fundo do alojamento da tampa traseira antes da instalação do rolamento;

- Montar o motor com todas as peças necessárias segundo figura do item 5;

Avisos:

- Nunca montar um motor com as hélices do ventilador quebradas;

- Nunca liberar um motor com a caixa de ligação quebrada, possibilitando entrada de contaminastes (água, etc...);

- Nunca liberar o  motor sem terminais e prensa cabos.